## Slide 1: LwIP pour TIVA-C
Muyao CHEN

## Slide 2: Plan
Packages utilisés
Structure du programme principale
Que fait la fonction main
Processus initialisation
  lwIPInit
  LocatorInit
  httpd_init
Processus Interruption

## Slide 3: #include
Librairie de base
  <stdbool.h> , <stdint.h>
Librairie de Hardware Def
  "inc/hw_ints.h“ , "inc/hw_memmap.h“
Librairie de Hardware Driver
  "driverlib/flash.h"
  "driverlib/interrupt.h“
  "driverlib/gpio.h"
  "driverlib/rom_map.h" – noms compatibles
  "driverlib/sysctl.h" – contrôle de tout
  "driverlib/systick.h“ – timer
Librairie de la fonctionnalité
  "utils/locator.h" – udp écouteur
  "utils/lwiplib.h" – lib de cœur
  "utils/ustdlib.h" - fonctions utiles standardes
  "utils/uartstdio.h" – fonctions de UART
Librairie d’application
  "httpserver_raw/httpd.h"
Librairie de raccourci
  "drivers/pinout.h"

## Slide 4: enet_lwip.c
void DisplayIPAddress(uint32_t ui32Addr)
  Convertir l’adresse IP à une chaîne de caractères
void lwIPHostTimerHandler(void)
  Obtenir ou mettre à jour l’adresse IP
void SysTickIntHandler(void)
  Fonction de INT SysTick
  lwIPTimer : De gérer les appel dans un coup
Int main(void)

## Slide 5: int main(void)
SysCtlMOSCConfigSet(SYSCTL_MOSC_HIGHFREQ);
MAP_SysCtlClockFreqSet
PinoutSet(true, false);
UARTStdioConfig(0, 115200, g_ui32SysClock);
LED Config
SysTick Config
Enregistrer Mac
lwIPInit
Locator Init
httpd_init();
Changer la priorité des INT

## Slide 6: lwIP Initialisation
lwIPInit(g_ui32SysClock, pui8MACArray, 0, 0, 0, IPADDR_USE_DHCP);
  g_ui32SysClock : System clock
  pui8MACArray : pui8MacArray
  IP (static)
  Netmask (static)
  Gateway (static)
  IPADDR_USE_DHCP : Mode DFCP. (On utilise pas mode IP static)

## Slide 7: lwIP Initialisation
Activer la périphérie Ethernet
Activer la couche physique de la périphérie Ethernet
Attendre la disponibilité de l’adresse Mac
Configurer Mac
lwIPPrivateInit
  lwip_init : Initialiser tous les fonctionnalités qu’on veut utilizer (TCP UDP etc.)
  Configurer l’adresse IP
  Ajouter l’interface de Net

## Slide 8: Locator Initialisation
Pour trouver les appareils
g_pui8LocatorData[84]
LocatorInit();
LocatorMACAddrSet(pui8MACArray);
LocatorAppTitleSet("EK-TM4C1294XL enet_io");

## Slide 9: http Initialisation
Lier avec le serveur HTTP
Ouvrir l’écoute sur TCP

## Slide 10: lwip.c/lwIPEthernetIntHandler
MAP_EMACIntStatus - tivaif_interrupt - tivaif_receive - ethernet_input - ip_input - tcp_input - TCP_EVENT_RECV – (callback function) http_recv - http_parse_request - http_find_file - http_send_data - http_close_conn