## Slide 1: LwIP pour TIVA-C
Muyao CHEN

## Slide 2: Plan
Packages utilisés
Structure du programme principale
Que fait la fonction main
Processus essentiels
  lwIPInit
  LocatorInit
  httpd_init

## Slide 3: #include
Librairie de base
  <stdbool.h> , <stdint.h>
Librairie de Hardware Def
  "inc/hw_ints.h“ , "inc/hw_memmap.h“
Librairie de Hardware Driver
  "driverlib/flash.h"
  "driverlib/interrupt.h“
  "driverlib/gpio.h"
  "driverlib/rom_map.h" – noms compatibles
  "driverlib/sysctl.h" – contrôle de tout
  "driverlib/systick.h“ – timer
Librairie de la fonctionnalité
  "utils/locator.h" – udp écouteur
  "utils/lwiplib.h" – lib de cœur
  "utils/ustdlib.h" - fonctions utiles standardes
  "utils/uartstdio.h" – fonctions de UART
Librairie d’application
  "httpserver_raw/httpd.h"
Librairie de raccourci
  "drivers/pinout.h"

## Slide 4: enet_lwip.c
void DisplayIPAddress(uint32_t ui32Addr)
  Convertir l’adresse IP à une chaîne de caractères
void lwIPHostTimerHandler(void)
  Obtenir ou mettre à jour l’adresse IP
void SysTickIntHandler(void)
  Fonction de INT SysTick
  lwIPTimer : De gérer les appel dans un coup
Int main(void)

## Slide 5: int main(void)
SysCtlMOSCConfigSet(SYSCTL_MOSC_HIGHFREQ);
MAP_SysCtlClockFreqSet
PinoutSet(true, false);
UARTStdioConfig(0, 115200, g_ui32SysClock);
LED Config
SysTick Config
Enregistrer Mac
lwIPInit
Locator Init
httpd_init();
Changer la priorité des INT